Beregning af udgangs aksel.

Aksel i Y-plan

Aksel i X-plan

|  | Samlet moment X. og Y. plan. Nmm 30000N 18587N Mres 0 mm 0 22.5 45 70 Nmm 80932N T 0 Beregninger af reaktioner Y-plan 0: -1200N x 70mm + By x 45mm – 524N x 22,5mm = 0 By x 45mm = 1200N 70mm + 524N x 22,5mm By = = 2129N = 0: Ay –524N + 2129N – 1200N = 0 Ay = 524N – 2129N + 1200N = -405N Moment: My 15 = -405N x 15mm = -6075N My 22,5 = -405N x 22,5mm = -9113N My 45 = -405N x 45mm – 524N x 22,5N = -30015N Beregninger af reaktioner X-plan Da kraften Ft (1439N) påvirker akslen som den eneste kraft og midt imellem de 2 understøtnings punkter så er Ax = Ft/2 (720N) og Bx = Ft/2 (720N) Moment: Mx 22,5 = -720N x 22,5mm = - 16200Nmm Mx 15 = -720N x 15mm = -10800Nmm Beregning af samlet moment Mres = Mres 22,5 = 18587Nmm Mres 45 = 30000Nmm Mres 15 = 12391Nmm Beregning af Torsion T = = 80932Nmm Beregninger af aksel diameter 1. Diameter 22.5 Driftfaktor: fd = 1,3 ved moderat stødende gang. Mb = fd x Mb 22,5 = 1,3 x 18587Nmm = 24163Nmm T = fd x T = 1,3 x 80932Nmm = 105212Nmm dmin d22,5= 17,2 ~ 20,7 = 25mm |
| --- | --- |
|  | Kontrol: 2. Diameter 45 Driftfaktor: fd = 1,3 ved moderat stødende gang. Mb = fd x Mb 45 = 1,3 x 30000Nmm = 39000Nmm T = fd x T = 1,3 x 80932Nmm = 105212Nmm dmin d45=17,5 ~ 20mm Kontrol: 3. Diameter 15 Driftfaktor: fd = 1,3 ved moderat stødende gang. Mb = fd x Mb 15 = 1,3 x 1239Nmm = 16108Nmm Ingen Torsion. dmin d15= 9,5 ~ 10mm Kontrol: 4. Diameter 70 Driftfaktor: fd = 1,3 ved moderat stødende gang. Mb = 0 T = fd x T = 1,3 x 80932Nmm = 105212Nmm dmin d70=17,0 ~ 20mm |
|  | Kontrol: Dimensionering af Feder ved hjulet. Der vælges en hærdet feder (A model) på Ptill 160N/mm2 (b8,h7,t14) Fu = L1 =mm b = bredden på feder, l = L1 + b =15,4 + 8 = 23,4 ~ 25mm (bilag 13) Flade tryk feder: P = ) P = ) Dimensionering af Feder ved Kædehjuler Der vælges en hærdet feder (A model) på Ptill 160N/mm2 (b6,h6,t13,5) Fu = L1 =mm b = bredden på feder, jf. Tabel l = L1 + b =20,2 + 6 = 26,2 ~ 28mm (bilag 13) Flade tryk feder: P = ) P = ) Dimensionering af lejer. Samlet radial belastning på understøtningerne Fr a = Rres a = Fr a = Rres a = 826N Fr b = Rres b = Fr b = Rres b = 2247N Der vælges et Enradet Sporkugleleje 6300 (d = 10mm, D = 35mm, B =11mm, r = 0,6mm) Dynamisk beregningstal C = 8060N omdr/min = 472 Fr Radiale belastning på lejet = 826N Da der ikke er aksiale kræfter på lejet, er den ækvivalente belastning P = Fr = 826N Levetids faktor = 9,8 Levetids faktor = 9,8 og 472 omdr/min Lh = 32000timer, hvilket er velegnet til maskiner i daglig 8timers drift, som udnyttes helt. jf. (Bilag 14) Der vælges et Enradede Cylindrisk rulleleje NU 204 EC (d = 20mm, D = 47mm, B =14mm) (Monteres ved kædehjulet) Dynamisk beregningstal C = 25100N omdr/min = 472 Fr = Belastning på lejet = 2247N Da der ikke er aksiale kræfter på lejet, er den ækvivalente belastning P = Fr = 2247N Levetids faktor = 11.2 11,2 ved 472 omdr/min Lh = 50000 timer jf. (Bilag 14) |

# Text boxes

Notdybde = 3,5mm.

Notdybde : t1 = 3mm